## Slide 1: Выполнение цикла анализа и планирования разработки месторождений. Инструментарий инженера по разработке месторождений

## Slide 2: Структура доклада
1
2
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Сбор, подготовка и обработка данных.
Настройка шаблонов для работы
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ГТМ
Подбор скважин-кандидатов
Прогнозирование дополнительной добычи
АНАЛИЗ ПОТЕРЬ И ПОДБОР РЕЖИМОВ
Факторный анализ снижения производительности скважин
Анализ потенциала
Подбор компенсационных мероприятий
РАЗРАБОТКА
ПЛАНА РАЗВИТИЯ
Формирование расчетных сценариев
Прогноз параметров работы
Подготовка данных для экономической оценки альтернативных сценариев
3
4
Стратегический уровень планирования
Оперативный уровень планирования
Обработка данных и подготовка материла

## Slide 3: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Показатели разработки
Каковы уровни добычи объектов?
Имеется ли система ППД?
Каковы уровни компенсации?
Что происходит с динамикой обводнения продукции?
Каковы изменения фонда?
Показатели разработки
Объемы добычи нефти/газа/воды
Дебиты средние и суммарные
Накопленная добыча
Газовый фактор
Водонефтяной фактор
Обводненность
Закачка воды в пласт
Компенсация
Количество скважин
Время работы
Коэффициент эксплуатации
Коэффициент использования фонда
Пластовое давление
Забойное давление
Графики
Объемы добычи vs дата
Закачка vs дата
Средние дебиты vs дата
ВНФ vs накопленная добыча
КИН vs прокаченный поровый объем
Компенсация, накопленная компенсация vs дата, накопленная добыча
Динамика пластового давления vs компенсация, время, накопленная добыча
Динамика забойного давления vs дата
Динамика фонда скважин vs дата

## Slide 4: Главный герой
Объект 1
Процент НГЗ | 59%
Тип коллектора | терригенный
Проницаемость | 700 мДа
Вязкость | 80 сП
Процент НГЗ | 34%
Тип коллектора | карбонатный
Проницаемость | 20 мДа
Вязкость | 80 сП
Объект 2

## Slide 5: Обработка данных и подготовка инструментария
Объект 1
Объект 2
1
Показатели разработки
Каковы уровни добычи объектов?
Имеется ли система ППД?
Каковы уровни компенсации?
Что происходит с динамикой обводнения продукции?
Каковы изменения фонда?
"Самыми ценными специалистами оказываются те инженеры-разработчики, кто не только умеет видеть самое главное, но и знают, что они хотят увидеть"
Л.П.Дейк

## Slide 6: Обработка данных и подготовка инструментария
Объект 1
Использование lnВНФ
Объект 2
Кривая падения добычи
1
Использование характеристик вытеснения и кривых падения добычи

## Slide 7: Обработка данных и подготовка материла
1
Использование характеристик вытеснения и кривых падения добычи
Все ли запасы вовлечены?
Насколько корректны прогнозы извлекаемых запасов?
Объект 1
Использование lnВНФ
Объект 2
Кривая падения
добычи

## Slide 8: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Использование характеристик вытеснения и кривых падения добычи
Все ли запасы вовлечены?
Насколько корректны прогнозы извлекаемых запасов?
Экспл. объект | НИЗ нефти, тыс. т
Объект 1 | 2435.0
Объект 2 | 810.0
Объект 1
Объект 2

## Slide 9: Обработка данных и подготовка инструментария
по пластам / по залежам и блокам
1
Оценка запасов в различных разрезах
Не ошибаюсь ли я, используя среднее по больнице?
На каких участках и в каких пластах находятся запасы?
Какие участки наиболее подозрительные?

## Slide 10: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Оценка запасов на уровне скважин
Нужно для подбора ГТМ и ранжирования скважин при рассмотрении
КИН
Расчет геологических запасов по скважинам
Факторный анализ снижения производительности скважин
Анализ потенциала
Подбор компенсационных мероприятий
Оценка извлекаемых запасов по скважинам
Факторный анализ снижения производительности скважин
Анализ потенциала
Подбор компенсационных мероприятий
Скважина | Пласт 1 | Пласт 2 | Пласт n
1 |  |  | 
23 |  |  | 
34 |  |  | 
Скважина | Эксплуатационный объект 1 | Эксплуатационный объект 2
1 |  | 
23 |  | 
34 |  | 

## Slide 11: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Блочный анализ,
анализ по ячейкам заводнения
Не ошибаюсь ли я, используя среднее по больнице?
На каких участках и в каких пластах находятся запасы?
Какие участки наиболее подозрительные?
Где запасы вырабатываются не эффективно?

## Slide 12: Обработка данных и подготовка инструментария
Блок/залежь
Primary Fluid Type
НГЗ газ
Нак. добыча газа
Текущий КИН газ
Остаточные запасы газа
НГЗ нефть
Нак. добыча нефти
Текущий КИН нефть
Темпе отбора запасов
Остаточные запасы нефти
Нак. добыча воды
Нак. закачка газа
Нак. закачка воды
Компенсация
Накопленная компенсация
Закачанный поровый объем
Скважин всего
Скважин на объекте
Действующие добывающие нефть
Действующие добывающие газ
Действующие нагнетательные
Пластовое давление
Забойное давление
Технологические параметры
Геолого-физические параметры
1
Большие сводные таблицы
Где запасов много, а где запасов мало?
С каких участков нужно начинать, а в какие лучше не лезть?
Где запасы не вовлекаются существующей сеткой скважин?
Где показатели разработки и геологические параметры не соответствуют друг другу?

## Slide 13: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Таблица разработчика
«ОБЪЕКТЫ»
Объединяй и анализируй!
…иногда Dashboard разработчика

## Slide 14: Обработка данных и подготовка инструментария
Круговые диаграммы
Геологические карты +
Карта начальных дебитов
Карта удельных и «абсолютных» продуктивностей
Карты ВНФ
Карта изобар
Карта глубин подвески
Карта забойных давлений
Карта плотности добываемой воды
Приросты от ГТМ
Потери нефти по факторам
И т.д
Дополнительные подписи
Ретро диаграммы
Сегодня
Месяц назад
2 месяца назад
Год назад
1
Карты разработчиков

## Slide 15: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Карты разработчиков
Карта накопленных отборов на ННТ
Карта стартовых дебитов на ННТ
Карта максимальных дебитов на ННТ

## Slide 16: Обработка данных и подготовка инструментария
1
Ретроспективный анализ эффективности ГТМ
(бурение)
Сколько мероприятий было проведено?
Каков прирост ?
Как изменялся прирост во времени?
Каков разброс эффективности мероприятий?

## Slide 17: Обработка данных и подготовка инструментария
Chart: Интегральный вклад показателей в добычу
| 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562
Жидкость | 224.9279 | -749.8387 | -1078.1272 | -563.566 | 118.105 | 313.9893 | 656.2874 | 1427.3086 | 2385.5767 | 3074.6227 | 2813.0783
Обводненность | 290.7443 | 1714.3858 | 1480.8185 | 173.3902 | -1851.2984 | -3428.943 | -5078.0603 | -7253.826 | -9472.1383 | -11975.6219 | -13645.7968
Фонд | 284.9444 | 796.5443 | 3520.3041 | 6641.5928 | 9781.3144 | 12627.5413 | 15822.6174 | 19294.6911 | 22226.6271 | 25590.9574 | 29040.7135
Кэксл | -2069.3089 | -2375.0344 | -3936.5087 | -4523.1695 | -5748.8696 | -6320.2231 | -6846.8423 | -8188.9101 | -8725.8095 | -9618.6179 | -9869.5391
Жидкость | Обв | Фонд | Кэксл
224.9 | 290.7 | 284.9 | -2069.3
-749.8 | 1714.4 | 796.5 | -2375.0
-1078.1 | 1480.8 | 3520.3 | -3936.5
-563.6 | 173.4 | 6641.6 | -4523.2
118.1 | -1851.3 | 9781.3 | -5748.9
314.0 | -3428.9 | 12627.5 | -6320.2
656.3 | -5078.1 | 15822.6 | -6846.8
1427.3 | -7253.8 | 19294.7 | -8188.9
2385.6 | -9472.1 | 22226.6 | -8725.8
3074.6 | -11975.6 | 25591.0 | -9618.6
2 813.1 | -13 645.8 | 29 040.7 | -9 869.5
1
Оценка потерь
Какие общие потери нефти?
Какие факторы обеспечивают добычу?
Какие факторы влияют на ее снижение?

## Slide 18
1
Оценка потерь
Какие скважины потеряли больше всего?
Каковы причины потерь этих скважин?
Не являются ли потери ошибкой замеров?
Стоит ли реагировать или продолжить мониторинг?
Обработка данных и подготовка инструментария

## Slide 19: Анализ скважин

## Slide 20: Анализ потерь и подбор режимов
2
Оценка показателей работы скважин
Какие средние показатели скважин?
В каких диапазонах работают скважины?
Какие скважины не выбирают свой потенциал?
Делим на скважины-донары и аутсайдеры.
Возможно
обводнение
Скважины «солнышки»
Обводненные
Низкопродуктивные, давление
* Почему бы не добавить дополнительные параметры с помощью размера и цвета?

## Slide 21: Анализ потерь и подбор режимов
2
Оценка показателей работы скважин
В результате формируются основные группы скважин
обводненные
низкопродуктивные
с низкой выработкой

## Slide 22: Анализ потерь и подбор режимов
2
Таблица разработчика
«СКВАЖИНЫ»
Таблица «быстрых побед»
Сводная таблица с оценкой «математического потенциала» и запасов по скважинам для подбора легких ГТМ
Оценка математического и «корректного» потенциала скважин!!!
Забойное давление
Пластовое давление
Chart: Жидкость с оптимизацией

 | 35.8653
…иногда Dashboard

## Slide 23
2
ГТМ на восстановление базовой добычи
Подбор корректирующих ГТМ
Подбор основан на преобладающем факторе потерь
Рассматривается системность потерь, для исключения эффекта «шума»
Анализ потерь и подбор режимов

## Slide 24
Геолого-физические
и промысловые
данные
Построение линий тока,
оценка дренирования запасов
Гидродинамическая модель объекта
Если некоторое физическое условие определено, необходимо обязательно выполнить соотвествующие расчеты, и здесть надо все время помнить, что мы, инженеры-разработчики, получаем зарплату за проведение расчетов, а не только за высказывание своего мнения как специалиста.
Л.П.Дейк
Мотивы создания:
Сокращение времени принятия решения
Повышение качества прогнозов
Оценка распределения
остаточных запасов
Оценка пластового давления
Положения фронтов
вытеснения
Работа с ГДМ
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

## Slide 25: Подбор ГТМ на увеличение потенциала актива

## Slide 26: Планирование программ ГТМ
3
Планирование ГТМ
Комплексирование информации по запасам, потерям, геологии
Компенсация потерь базовой добычи
Топ скважины рейтинга
Скважины с автоматическими подборами

## Slide 27: Планирование программ ГТМ
3
Планирование ГТМ
Автоматизированный подбор кандидатов на дострел.
Возможность загрузки данных с моделей для РИГИС
27
Скрипты по скринингу мероприятий

## Slide 28: Планирование программ ГТМ
3
Планирование ГТМ
Отбраковка высоко рискованных скважин

## Slide 29: Планирование программ ГТМ
Ствол скважины | Дата | Экспл. объект | Модель | Тип операции | Описание | Комментарий
601 | 31.08.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола | После исследования на характер обводнения | 
601 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Пер под закачку | После исследования на характер обводнения | 
632K | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Дострел пласта |  | ТЛ4
2231 | 14.09.2022 | 477 | ГТМ (план) | Гидроразрыв пласта |  | Низкопрод
2245 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола |  | 
2249 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Оптимизация |  | С отбором КП
3
Планирование ГТМ
Картирование кандидатов на ГТМ
Ведение единой базы про оценке проектных показателей
Таблица разработчика «ГТМ на текущем фонде»

## Slide 30: Разработка плана развития
Ствол скважины | Модель | Тип операции
601 | ГТМ (план) | Пер под закачку
4
Оценка эффективности отдельных ГТМ
А все ГТМ, которые мы до этого подобрали, экономически эффективны?
Какова дополнительная добыча?
Нужны ли дополнительные исследования для снятия рисков? А с их учетом с мероприятия эффективны?

## Slide 31: Планирование программ ГТМ
Ствол скважины | Дата | Экспл. объект | Модель | Тип операции | Описание | Комментарий
601 | 31.08.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола | После исследования на характер обводнения | 
601 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Пер под закачку | После исследования на характер обводнения | 
632K | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Дострел пласта |  | ТЛ4
2231 | 14.09.2022 | 477 | ГТМ (план) | Гидроразрыв пласта |  | Низкопрод
2245 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола |  | 
2249 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Оптимизация |  | С отбором КП
3
Таблица разработчика «ГТМ на текущем фонде»
Картирование кандидатов на ГТМ
Ведение единой базы про оценке проектных показателей

## Slide 32: Расчеты сценариев разработки

## Slide 33: Разработка плана развития
4
Прогнозирование
Каждое действие, рассчитываемое, планируемое и осуществляемое инженерами-разработчиками должно вести к принятию решений в направлении разработки, в противном случае нельзя гарантировать выполнения поставленной перед разработчиками конечной цели
Л.П.Дейк
Базовая добыча
+оптимизация ППД,
восстановление базовой добычи
+ бурение
+ГТМ на текущем фонде
Подбор проектных точек
Расчет сценариев

## Slide 34: Разработка плана развития
4
Оценка базового сценария разработки
А что будет, если мы ничего не будем делать? Ну или почти ничего…
Каковы показатели при сохранении существующей системы разработки

## Slide 35: Разработка плана развития
4
Оптимизация ППД
Можно ли получить дополнительную добычу за счет оптимизации системы заводнения?
Как сократить не производительную закачку?
Темная сторона силы

## Slide 36: Разработка плана развития
Chart: Приемистость, м³/сут
| 108.986155781091 | 47.808653704200601 | 3.9488694544791501 | 95.926622401085496 | 2.5466195890499699 | 101.000478616108 | 58.237615867833298 | 67.566710683979096 | 128.56957342817 | 80.236431143764804 | 116.26555976721301 | 90.198407623173296 | 61.977287134091803 | 44.189334720190999 | 35.315615274688 | 25.6082539081657 | 60.102850522311797
 | 9.5285 | 3.0855 | 0.48485 | 13.0444 | 0.16607 | 3.9067 | 4.0563 | 6.9677 | 17.7255 | 10.2512 | 10.0932 | 6.1645 | 4.688 | 4.3523 | 4.0105 | 4.4545 | 9.3085
 | 3.1178 | 0.91116 | 9.5573 | 10.3994 | 9.3305 | 13.4585 | 9.1507 | 5.408 | 7.9231 | 9.1686
20,77 37,87 5,20 6,08 27,65 11,78 20,50 13,03 11,41 6,28 5,02 | 7.2294 | 14.0672 | 2.0518 | 2.5479 | 16.662 | 6.0533 | 10.1272 | 5.4877 | 5.4491 | 2.815 | 2.59
 | 0 | 0.28354 | 0.18157 | 0.42238
Зона высокой эффективности
Нейтральная зона
Зона низкой эффективности
Распределение закачки по гидродинамической модели
4
Распределение закачки по линиям тока
Можно ли получить дополнительную добычу за счет оптимизации системы заводнения?
Как сократить не производительную закачку?

## Slide 37: Разработка плана развития
4
Типовой кейс большинства оптимизаций ППД
Что лучше – снизить затраты или получить дополнительную нефть?
Оптимизация вода
Оптимизация нефть
1/ВНФ

## Slide 38: Разработка плана развития
4
Расстановка проектных скважин
Есть запасы на конец прогнозного периода, как добыть?
Какую проектную сетку заложить?
Какова очередность бурения?
Скважины какой конструкции использовать?
Какова дополнительная добыча?
Нужно ли дополнительное заложение скважин ППД?
Нужны ли дополнительные исследования для снятия рисков? А с их учетом с мероприятия эффективны?

## Slide 39: Разработка плана развития
4
Прогноз на проектном фонде
Оценка показателей прогноза

## Slide 40: Разработка плана развития
Chart: P10
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Дебит нефти | 6.5849 | 6.0178 | 5.3771 | 4.9502 | 4.5763 | 4.2501 | 3.9548 | 3.6798 | 3.4203 | 3.1749 | 2.9558 | 2.7583 | 2.5754
Дебит жидкости | 9.1803 | 8.8056 | 8.4931 | 8.5165 | 8.6353 | 8.8418 | 9.122 | 9.4701 | 9.8579 | 10.2698 | 10.7509 | 11.3079 | 11.9156
Обводненность | 27.2597 | 29.83 | 34.3662 | 39.4861 | 44.6789 | 49.6983 | 54.5127 | 59.1208 | 63.4392 | 67.3994 | 70.977 | 74.2267 | 77.1502
Годы | Добыча, тыс.т |  |  |  |  |  | Дебит, т/сут. | 
 | Нефти |  | Воды |  | Жидкости |  |  | 
 | Текущая | Накопленная | Текущая | Накопленная | Текущая | Накопленная | Нефть | Жидкость
2025 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 9.9
2026 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 6.6 | 9.2
2027 | 2.3 | 5.7 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 7.9 | 6.0 | 8.8
2028 | 2.1 | 7.8 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 11.1 | 5.4 | 8.5
2029 | 1.9 | 9.6 | 1.2 | 4.5 | 3.1 | 14.2 | 5.0 | 8.5
2030 | 1.7 | 11.4 | 1.4 | 5.9 | 3.1 | 17.3 | 4.6 | 8.6
2031 | 1.6 | 13.0 | 1.6 | 7.5 | 3.2 | 20.5 | 4.3 | 8.8
2032 | 1.5 | 14.5 | 1.8 | 9.3 | 3.3 | 23.8 | 4.0 | 9.1
2033 | 1.4 | 15.9 | 2.0 | 11.3 | 3.4 | 27.2 | 3.7 | 9.5
2034 | 1.3 | 17.2 | 2.2 | 13.5 | 3.5 | 30.7 | 3.4 | 9.9
2035 | 1.2 | 18.4 | 2.5 | 16.0 | 3.7 | 34.4 | 3.2 | 10.3
2036 | 1.1 | 19.5 | 2.7 | 18.8 | 3.8 | 38.2 | 3.0 | 10.8
2037 | 1.0 | 20.5 | 3.0 | 21.8 | 4.0 | 42.3 | 2.8 | 11.3
2038 | 1.0 | 21.5 | 3.3 | 25.0 | 4.2 | 46.5 | 2.6 | 11.9
4
Прогноз на проектном фонде
Пакетная выгрузка показателей по скважинам для проведения экономической оценки

## Slide 41: Разработка плана развития
Профиль добычи: 477_бурение,пф, дата расчета 07.09.2022 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев.
Добыча нефти | тыс.т. | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8
Добыча жидкости | тыс.м3 | 32.5 | 33.7 | 32.6 | 33.8 | 33.8 | 30.6
Закачка | тыс.м3 | 18.2 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 21.3
Добыча нефти накопл. | тыс.т. | 6.3 | 9.5 | 12.5 | 15.7 | 18.8 | 21.6
Добыча жидкости накопл. | тыс.м3 | 66.1 | 99.8 | 132.5 | 166.2 | 200.1 | 230.7
Закачка, накопл. | тыс.м3 | 18.2 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 21.3
Компенсация, текущая | % | 55.8 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 69.3
Компенсация, накопл. | % | 55.8 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 57.5
Обводнение | % | 89.5 | 89.6 | 89.6 | 89.7 | 89.7 | 89.8
Бурение новых скважин | шт |  |  |  |  |  | 
Ввод новых скважин | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
Перевод в ППД | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Действующий фонд доб.скважин | шт | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Действующий фонд нагн.скважин | шт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22
Эксплуатационный фонд | шт | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 57
Число дней работы добыв. скважин | дней | 1050.0 | 1085.0 | 1050.0 | 1085.0 | 1085.0 | 980.0
Число дней работы нагнет. скважин | дней | 390.0 | 403.0 | 390.0 | 403.0 | 403.0 | 616.0
Средний дебит по нефти | т/сут | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
Средний дебит по жидкости | м3/сут | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.3
Средняя приемистость | м3/сут | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 34.6
4
Прогноз показателей разработки
А что мы отдаем экономистам?

## Slide 42: Разработка плана развития
4
Прогноз показателей разработки
А с чем идем к руководству/заказчику?

## Slide 44: Разработка плана развития
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ГТМ
КПРА
ВИД МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЗАДАЧИ
Долгосрочное планирование
(3-15 лет)
Краткосрочное планирование
(до 3лет)
Планирование стратегии разработки
Расчет вариантов разработки, ранжирование* активов
Интегрированное планирование для задач наземной инфраструктуры
Экономическая оценка стратегии Прогнозирование результатов применения новых технологий Определение наиболее перспективной стратегии разработки активов по Компании в целом Поиск технологических вызовов
Детальное планирование ГТМ
Оценка ГТМ на модели – анализ прогнозных вариантов Геомеханическое моделирование в бурении, ГРП Моделирование процессов ГТМ (ГРП, ОПЗ)
Анализ рисков и неопределённостей при планировании бурения, зарезок БС, БГС и ВНС
Оптимизация режимов нагнетательных и добывающих скважин