## Slide 1: Анализ разработки месторождений. Часть 2 Инструментарий разработчика
Вафин Альберт
Сервисное подразделение ООО «РФД»
август 2023

## Slide 2: Обязанности специалиста по разработке месторождений
«Не моделями едиными жива нефтяная промышленность»
Задачи разработчика
Понять текущее состояние разработки месторождений и фонда скважин
Разработать мероприятия для повышения эффективности разработки
Выполнить прогнозные расчеты
Обосновать проведение мероприятий
Моделирование
Сбор и обработка промысловых данных
Верификация разнородной информации
Анализ разработки
Работа со специалистами смежных областей
Разработчик резервуаров
Петрофизика
Геология геофизика
Экономика
Технология добычи
88 %
12 %

## Slide 3: Работа с данными

## Slide 4: Работа с добычей
Добыча
Первичная информация-прямые замеры со скважин, участков, узлов учета
Отчеты и рапорты – согласованные расчетные и осредненные показатели за месяц
Телеметрия
Исследования на скважинах
Суточные замеры
Технологический режим
Эксплуатационный рапорт
2скв*5т/сут*30 = 300 тонн
В парке 280 тонн
280/300 тонн * 5 = 4,6 т/сут

## Slide 5: Работа с добычей
№ куст. | 
№ скв. | 
Объект | 
Пластовый газ, тыс. м3 | добыча
 | сожжено
Газ сепарации, тыс. м3 | добыча
 | сожжено
Сухой газ, тыс. м3 | добыча
 | сожжено
СЖУ, | тн
Стабильный конденсат, тонн | добыча
 | техн. использован
 | технол. потери
 | сожжено
Добыча нестаб. конденсата, | 
Вода, извл. из пласта | 
Время | работы
 | простоя
 | календарное
Пример эксплуатационных рапортов из сервисного проекта
Работа начинается со сбора и систематизации информации по добыче
С чем сталкиваемся:
Информация хранится в различных источниках и форматах, которые отличаются в т.ч. внутри одной компании.
Информации по добыче зачастую намного больше, чем можно внести в ГДМ.
Текущий перечень параметров имеет узкую специализацию для формирования исторических файлов.

## Slide 6: Работа с единицами измерений
Базы добычи содержат информацию в разных единицах измерения
Необходима как загрузка, так и работа с массовыми и объемными единицами измерений

## Slide 7: Привязка добычи к экспл. объектам
Работа с добычей на уровне эксплуатационных объектов
Анализ разработки и добычи ведется на уровне эксплуатационных объектов
Разделение добычи по эксплуатационным объектам проводится в 100% случаев
Месторождение | Экспл. объект | Пласт
АБВГДЙСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | Верей | Cvr1
 | Верей | Cvr2
 | Верей | Cvr3
 | Верей | Cvr4
 | Башкир | Bash1
 | Башкир | Bash2
 | Бобрик | Bobr3
 | Бобрик | Cbr2
 | Бобрик | Vrez
Скважина
Ствол скважины | Дата | Экспл. объект | Добыча нефти, т | Дебит нефти, т/сут | Нак. добыча нефти, тыс. т | Добыча воды, т | Дебит воды, т/сут | Добыча жидкости, т | Дебит жидкости, т/сут | Обв., % | Время добычи (нефть), сут
513 | 01.08.2015 | 477 | 52.0 | 1.7 | 21.1 | 8.0 | 0.3 | 60.0 | 1.9 | 13 | 31
513 | 01.09.2015 | 480 | 12.0 | 2.2 | 0.0 | 58.0 | 10.5 | 70.0 | 12.7 | 83 | 6
513 | 01.09.2015 | 477 | 6.0 | 0.9 | 21.1 | 13.0 | 1.9 | 19.0 | 2.7 | 68 | 7
513 | 01.10.2015 | 477 | 9.0 | 0.3 | 21.1 | 74.0 | 2.4 | 83.0 | 2.7 | 89 | 31
513 | 01.10.2015 | 480 | 42.0 | 1.4 | 0.1 | 360.0 | 11.7 | 402.0 | 13.1 | 90 | 31

## Slide 8: Работа с событиями на скважинах
Разработка без ГТМ – время на ветер!
Информация необходима как разработчикам, так и гидродинамикам
База мероприятий по объектам существует в 100% случаев, хотя бы в минимальном формате

## Slide 9: Технологические показатели для анализа
Графики
КИН vs прокаченный поровый объем
Компенсация, накопленная компенсация vs дата, накопленная добыча
Динамика пластового давления vs компенсация, время, накопленная добыча
Динамика фонда скважин vs дата
Продуктивность vs дата
Доступно для анализа
Добыча
Закачка
Можно рассчитать
Газовый фактор
Водонефтяной фактор
Не доступно
Дебиты средние(месторождение, участок)
Компенсация
Забойные давления
Пластовые давления (исторически сажаются на устьевые)
Обводненность
Коэффициент эксплуатации
Фонд скважин
Коэффициент использования фонда
Плотность флюида
Дебиты(по скважинам, суммарно)
Приемистость( по скважинам, суммарно)

## Slide 10: Дополнительная информация по анализу разработки
Часть данных не представлена в перечне доступной для загрузки информации
Мероприятия на скважинах, ремонты
Интерпретация гидродинамических исследований
Изменения физико-химических флюида
Изменения конструкции и лифта скважин
Эффективность ГТМ
Замеры уровней
Состояние и статус скважины
Содержание взвешенных частиц и мех.примесей
Режимы работы оборудования
Качество цементирования
Дела скважин и документы

## Slide 11: Текущее решение от пользователей
Загрузка данных в таблицы ДМ
Визуализация с помощью пользовательских графиков
Объекты
Мероприятия

## Slide 12: Обработки данных от пользователей
Тест месячных показателей содержит следующие проверки:
отсутствие пустых записей
отсутствие отрицательных значений
наличие времени работы
наличие экспл.объекта
наличие способа эксплуатации
пропущенные месяцы
соответствие календарным периодам
даты начинаются с начала месяца
ограничения максимальных дебитов
Тест интервалов перфорации содержит следующие проверки:
отсутствие добычи до проведения перфорации
изолированные интервалы без соответствующих им по дате и глубине интервалов перфорации
корректность интервалов (кровля выше подошвы)
интервалы нулевой длины
признаки отсутствия данных
привязка ГРП и перфораций по разрезу и пластам
Автоматизация эвристических проверок корректности информации

## Slide 13: Сводные таблицы инженера-разработчика

## Slide 14: Обработка данных и подготовка инструментария
Блок/залежь
Primary Fluid Type
НГЗ газ
Нак. добыча газа
Текущий КИН газ
Остаточные запасы газа
НГЗ нефть
Нак. добыча нефти
Текущий КИН нефть
Темпе отбора запасов
Остаточные запасы нефти
Нак. добыча воды
Нак. закачка газа
Нак. закачка воды
Компенсация
Накопленная компенсация
Закачанный поровый объем
Скважин всего
Скважин на объекте
Действующие добывающие нефть
Действующие добывающие газ
Действующие нагнетательные
Пластовое давление
Забойное давление
Технологические параметры
Геолого-физические параметры
Большие сводные таблицы
Работа разработчика связана с обработкой большого количества табличной информации
Анализ
Модель
Excel

## Slide 15: Таблица разработчика «ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТОВ»
Обобщение информации по геологии объекта в разрезе пластов и скважин

## Slide 16: Таблица разработчика «СКВАЖИНЫ»
Таблица «быстрых побед»
Сводная таблица с оценкой «математического потенциала» и запасов по скважинам для подбора легких ГТМ

## Slide 17: Таблица разработчика «ГТМ»
Ствол скважины | Дата | Экспл. объект | Модель | Тип операции | Описание | Комментарий
601 | 31.08.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола | После исследования на характер обводнения | 
601 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Пер под закачку | После исследования на характер обводнения | 
632K | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Дострел пласта |  | ТЛ4
2231 | 14.09.2022 | 477 | ГТМ (план) | Гидроразрыв пласта |  | Низкопрод
2245 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола |  | 
2249 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Оптимизация |  | С отбором КП
Подбор кандидатов на ГТМ, оценка эффекта выполненных ГТМ, оценка эффективности ГТМ будущих периодов. Формирования комплексной программы ГТМ(сценария)

## Slide 18: Таблица разработчика «ПЛАСТЫ, ЗАЛЕЖИ, БЛОКИ, ЯЧЕЙКИ»
Информация необходима для анализа выработки запасов по пластам и участкам, сопоставления показателей разработки между участками внутри одного месторождения

## Slide 19: Работа с блоками и ячейками заводнения

## Slide 20: Создание блоков разработки и ячеек заводнения

## Slide 21: Отличие блочного анализа от простой группировки
Блочный анализ предполагает разделение объемов добычи и закачки на границах смежных блоков
Геометрический метод
Геометрический + добыча
Метод Дона Уолкота
Метод Спирмена

## Slide 22: Сопоставление показателей разработки на уровне блоков/ячеек
K8 (12)
K300 (12)
© 2014. Salym Petroleum Development N.V.
All rights reserved.
Обработка данных должна позволять использовать стандартные графические инструменты для анализа показателей разработки
В рамках одного блока
В сопоставление показателя с другими блоками

## Slide 23: Факторный анализ по месторождению
Chart: Интегральный вклад показателей в добычу
| 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562
Жидкость | 224.9279 | -749.8387 | -1078.1272 | -563.566 | 118.105 | 313.9893 | 656.2874 | 1427.3086 | 2385.5767 | 3074.6227 | 2813.0783
Обводненность | 290.7443 | 1714.3858 | 1480.8185 | 173.3902 | -1851.2984 | -3428.943 | -5078.0603 | -7253.826 | -9472.1383 | -11975.6219 | -13645.7968
Фонд | 284.9444 | 796.5443 | 3520.3041 | 6641.5928 | 9781.3144 | 12627.5413 | 15822.6174 | 19294.6911 | 22226.6271 | 25590.9574 | 29040.7135
Кэксл | -2069.3089 | -2375.0344 | -3936.5087 | -4523.1695 | -5748.8696 | -6320.2231 | -6846.8423 | -8188.9101 | -8725.8095 | -9618.6179 | -9869.5391
Жидкость | Обв | Фонд | Кэксл
224.9 | 290.7 | 284.9 | -2069.3
-749.8 | 1714.4 | 796.5 | -2375.0
-1078.1 | 1480.8 | 3520.3 | -3936.5
-563.6 | 173.4 | 6641.6 | -4523.2
118.1 | -1851.3 | 9781.3 | -5748.9
314.0 | -3428.9 | 12627.5 | -6320.2
656.3 | -5078.1 | 15822.6 | -6846.8
1427.3 | -7253.8 | 19294.7 | -8188.9
2385.6 | -9472.1 | 22226.6 | -8725.8
3074.6 | -11975.6 | 25591.0 | -9618.6
2 813.1 | -13 645.8 | 29 040.7 | -9 869.5
Факторный анализ по месторождению
продуктивность,
пластовое,
забойное,
обводненность,
Кэкс
фонд

## Slide 24
Факторный анализ по скважинам
продуктивность,
пластовое,
забойное,
обводненность,
кэкс
Факторный анализ по скважинам

## Slide 25: Расширение инструментария анализа разработки

## Slide 26: Кросс-плоты для технологических и геологических показателей
Возможно
обводнение
Скважины «солнышки»
Обводненные
Низкопродуктивные, давление
* Почему бы не добавить дополнительные параметры с помощью размера и цвета?
Забойное давление
Пластовое давление

## Slide 27: Окно работы с данными добычи
Синхронизация для мультиоконного режима
Кросс-плоты
Мульти графики
Гистограммы

## Slide 28: Статистический анализ работы скважин
Пример
Ретроспективный анализ эффективности бурения
Сколько мероприятий было проведено?
Каков прирост ?
Как изменялся прирост во времени?
Каков разброс эффективности мероприятий?
Обработка данных добычи, сглаживание временных рядов и анализ «типовой» скважины

## Slide 29: Простые и не очень модели разработчика

## Slide 30: Модели в нефтяной промышленности
Выбор модели основан на перечне решаемых задач.
Критерии при выборе модели :
доступные ресурсы
скорость создания
необходимая точность результатов
качество и количество исходных данных
Сложность = Точность
0 мерные модели
Материальный баланс
Аналитические и эмпирические
Корреляции
Геолого-статистические модели
2D модели
Линии тока
3D модели
Кривые падения добычи
Прокси-модели
Интегрированные модели
Проектные документы
Полномасштабные
Секторные
Имитационные
CRM
Модель наземной сети
Модель скважины
Возможность решения сложных задач
Трудозатраты на создание
Требования к вычислительным ресурсам
Длительность создания прогноза
Каждое действие, рассчитываемое, планируемое и осуществляемое инженерами-разработчиками должно вести к принятию решений в направлении разработки, в противном случае нельзя гарантировать выполнения поставленной перед разработчиками конечной цели
Л.П.Дейк

## Slide 31: Использование характеристик вытеснения
Объект 1
Использование lnВНФ
Log-WOR vs. Np
Дебит нефти
Дебит жидкости
Допущение – постоянная добыча нефти и сохранение сложившейся системы разработки
Оценка извлекаемых запасов
Прогноз показателей будущих периодов
Оценка эффективности мероприятий

## Slide 32: Использование характеристик вытеснения
Оценка базового сценария разработки
Для базового сценария разработки в случае вытеснения нефти водой модели дают схожие результаты по динамике обводнения
1 группа | Назарова С.Н., Сипачева Н.В.
 | Сипачева, Посевича
2 группа | Максимова М.И.
 | Сазонова Б.Ф.
3 группа | Пирвердяна А.М.
 | Камбарова Г.С.
 | Казакова А.А.

## Slide 33: Использование кривых падения добычи
В настоящее время в перечень методов анализа падения добычи входят:
метода Арпса (1945 г.)
классического метода Фетковича (1980 г.)
метод сопоставления типовых кривых
современный Palacio, Blasingame (1993) и Agarwal et al. (1998)
Flowing material balance1998

## Slide 34: Использование кривых падения добычи
Кривая падения позволяет описать профиль добычи с помощью 4 чисел
Самая простая модель в использовании
Позволяет быстро проводить оценку будущих профилей добычи скважин

## Slide 35: Другие инструменты анализа добычи
Метод обратной добычи — это метод оценки запасов с использованием только данных о добыче, опубликованных в 2007 г. Томасом Бласингеймом. Методология предполагает, что забойное давление фонтанирующей скважины примерно постоянно. Техника интерпретации заключается в сопоставлении точек данных с прямой линией для оценки наклона, который дает НИЗ.
Феткович ввел идею анализа кривых логарифмического типа анализ добычи как для переходного периода потока, так и для периода потока с преобладанием границ. Течение с преобладанием границы для создания постоянного давления аналогично псевдостационарному. состояние потока для производства с постоянной скоростью.
Сочетание аналитического (pwf=con) и эмпирического (Arps) решений используется как «типовая» кривая для оценки ФЕС

## Slide 36: Линейные модели вытеснения (Вэлдж)
Линейное вытеснение на основе теории Бакли-Леверетта для анализа показателей заводнения
Анализ положения фронтов вытеснения
Анализ показателей будущих периодов
Планирование переводов ППД
По сути та же самая black oil ГДМ с 1 слоем ячеек по x, y
Простая аналитическая модель, которая позволяет учесть неоднородность

## Slide 37: Модель линий тока
Используется для зрелых месторождений с сформированной системой ППД
Оценка взаимовлияния скважин
Оценка участков не охваченных заводнением
Анализ положения фронтов вытеснения
Анализ показателей будущих периодов
Планирование режимов ППД
Планирование переводов ППД
По сути та же самая black oil ГДМ с количеством ячеек по z - 1
Не учитывает слоистую неоднородность, поэтому требует использования псевдофазовых проницаемостей

## Slide 38: DEMO

## Slide 39: Инструментарий для анализа разработки
БАЗЫ
Пустая база данных с настроенной эффективной структурой данных
Объединение технологической и геологической информации
Есть инструментарий, позволяющий оперативно и гибко подгружать большинство данных
Есть предобработки и проверки данных
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Гибкая настройка анализа разработки
Короткое время настройки, понятная терминология
Низкие требования к ресурсам
Наличие простых моделей
Настройка отчетных материалов и шаблонов
РЕШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Использование базы как инструмента препроцессинга (подгрузка и преобразование данных добычи, давлений, перфораций)
Использование для анализа разработки месторождений при принятии решений проведения ГТМ
Хранение прогнозов и база сценариев разработки
Этапы
Использование базы как инструмента препроцессинга (подгрузка и преобразование данных добычи, давлений, перфораций)
Использование для анализа разработки месторождений при принятии решений проведения ГТМ
Хранение прогнозов и база сценариев разработки
Базы данных имеют разнозначную информацию и структуру
Крайне ограничен функционал внутренних продуктов для анализа
Обработка информации преимущественно в Excel
Текущий статус
Мотивация использования

## Slide 40: Требования к картографической информации

## Slide 41: Возможность создания рабочего окна с синхронизацией
Типовое рабочее окно разработчика
Карта разработки
ГИС/ПГИ/конструкция
График по скважине
Табличные данные

## Slide 42: Круговые диаграммы скважин
Круговые диаграммы
Расширения перечня параметров
Карта начальных дебитов
Карта удельных и «абсолютных» продуктивностей
Карты ВНФ
Карта глубин подвески
Карта забойных давлений
Карта плотности добываемой воды и ФХС флюида
Приросты от ГТМ
Потери нефти по факторам
И т.д
Реализация системы масштабирования круговых диаграмм
Реализация единой системы подписей скважин

## Slide 43: Настройка иконок скважин
Решение по использованию группировки скважин для настройки громоздко и не удобно
Отдельные настройки на скважины, отдельные на группы скважин.
Настройки пересекаются и порой противоречат, что путает пользователей

## Slide 44: Настройка подписей и круговых диаграмм
Реализация гибкой настройки отображения картографической информации, в т.ч.
круговых диаграмм
подписей скважин
условных обозначений
используемых координат
Нет шаблонов для сохранения и загрузки настроек карт
Тикет #71264
Тикет #71345
Тикет #70906
Тикет #66175
Тикет #70040
Тикет #71296

## Slide 45: Инструмент для добавления динамических данных на круговые диаграммы
Ретро диаграммы
Сегодня
Месяц назад
2 месяца назад
Год назад

## Slide 46: Карты проектных и фактических ГТМ
Ствол скважины | Дата | Экспл. объект | Модель | Тип операции | Описание | Комментарий
601 | 31.08.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола | После исследования на характер обводнения | 
601 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Пер под закачку | После исследования на характер обводнения | 
632K | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Дострел пласта |  | ТЛ4
2231 | 14.09.2022 | 477 | ГТМ (план) | Гидроразрыв пласта |  | Низкопрод
2245 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Зарезка бок ствола |  | 
2249 | 01.10.2022 | 477 | ГТМ (план) | Оптимизация |  | С отбором КП
Возможность отражения ГТМ и подписей на карте для анализа и формирования отчетного графического материала

## Slide 47
2
ГТМ на восстановление базовой добычи
Подбор корректирующих ГТМ
Подбор основан на преобладающем факторе потерь
Рассматривается системность потерь, для исключения эффекта «шума»
Анализ потерь и подбор режимов

## Slide 48: Синхронизация исторической перфорации и последнего проведенного ПГИ на диаграмме скважины
Доработка функционала
Загрузка las файлов ПГИ для анализа
Синхронизация интервалов перфорации и изоляции в соответствии с временной шкалой
Визуализация последнего ПГИ(сейчас визуализация доступна только в дату проведения)
Возможность формирования проектных перфораций на диаграмме скважин

## Slide 49: Анализ и агрегация данных по эксплуатационным объектам
Объект 1
Объект 2
Работа с графической информацией на уровне эксплуатационных объектов